Процедуры работы с кучей: файл List.asm

; List.asm

nil equ 0

chain struc

elem dw ?

next  dw ?

chain ends

max equ 10000; наибольшее количество динамических объектов

Heap segment

Heap_Ptr dw ?

chain max dup (<>)

Heap ends

Heap_Procs segment

assume CS: Heap_Procs, ES: Heap

; Инициализация кучи: установка ES, построение списка свободной памяти ССП

; Heap_Ptr - адрес первого звена ССП

Init_Heap proc far

push BX

push CX

mov CX, Heap

mov ES, CX

mov Heap_Ptr, 2

mov CX, max-1

mov BX, type Heap_Ptr + size chain

N_Ch: mov ES:[BX - size chain].next, BX

add BX, size chain

loop N_Ch

mov mov ES:[BX - size chain].next, nil

pop CX

pop BX

ret

Init_Heap endp

; New выбирает из ССП первое звено, записывает его адрес в DI и сдвигает
; указатель Heap_Ptr на следующее звено. 
; Если невозможно создать звено (ССП пуст), процедура завершает работу
; программы с выдачей сообщения об ошибке.

New proc far

; DI - адрес созданного звена

jmp short cont

ERR db 'Невозможно создать звено, память исчерпана','$'

cont: mov DI, Heap_Ptr

cmp DI, nil

je error

push Heap_Ptr.next

pop Heap_Ptr

ret

error: push CS

pop DS

mov DX, offset ERR

outstr

finish ; фатальная ошибка - завершение программы

New endp

: Процедура Dispose

; Dispose добавляет звено в начало ССП

Dispose proc far

; вход: DI - адрес освобождаемого звена

push Heap_Ptr

pop ES:[DI].next

mov Heap_Ptr, DI

ret

Dispose endp

Heap_Procs ends

# Text boxes

Heap

Heap_Ptr

ES:[BX]

nil

Heap_Ptr

DI

Heap_Ptr

DI