Модуль M1

| EXTRN k: abs, P: FAR, x: word |  |  | объектн. модуль |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST segment STACK |  | 0000 | ? ? | ST |
| DB 100h dup(?) |  | 0001 | ? ? |  |
| ST ends |  | 0002 | ? ? |  |
|  |  | * * * | * * * |  |
| A segment PUBLIC |  | 00FF | ? ? |  |
| v1 DW k |  | 0100 | _ _ _ _ | A |
| v2 DD P |  | 0102 | _ _ _ _ – – – – |  |
| v3 DW x |  | 0106 | _ _ _ _ |  |
| v4 DB 2 dup(0FFh) |  | 0108 | F F |  |
| A ends |  | 0109 | F F |  |
|  |  | / / / / / | / / / / / / / / / / / / / / |  |
| CODE segment |  | / / / / / | / / / / / / / / / / / / / / |  |
| ASSUME CS: CODE, SS: ST, DS: A |  | / / / / / | / / / / / / / / / / / / / / |  |
| Start: mov AX, A |  | 0110 | B 8 – – – – | CODE |
| CODE ends |  | 0113 |  |  |
| END Start |  |  |  |  |

Таблицы модуля M1

1. Таблица сегментов.

| имя | адрес в модуле | размер | параметр |
| --- | --- | --- | --- |
| ST | 0000 | 100 | stack |
| A | 0100 | A | public |
| CODE | 0110 | 3 |  |

2. Таблица перемещаемых адресов.

| имя | адрес вхождения |
| --- | --- |
| A | CODE: 0001 |

3. Таблица внешних имён.

| имя | адрес вхождения | тип вхождения |
| --- | --- | --- |
| k | A:0000 |  |
| P | A:0002 | SegOfs |
| x | A:0006 | Ofs |

4. Точка входа: CODE:0000

Модуль M2

|  |  |  | объектн. модуль |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PUBLIC k, P, x |  |  |  |  |
| k EQU 3 |  |  |  |  |
| A segment PUBLIC |  | 0000 | 0 8 | A |
| x DB k dup (8) |  | 0001 | 0 8 |  |
| y DW z |  | 0002 | 0 8 |  |
| DW seg z |  | 0003 | 0 0 0 0 |  |
| A ends |  | 0005 | – – – – |  |
|  |  | 0007 | / / / / / / / / / / / / / / |  |
| B segment |  |  | / / / / / / / / / / / / / / |  |
| ASSUME DS: A, CS:B |  | 0010 | – – – – | B |
| z DW A |  | 0012 | 2 E |  |
| P proc FAR |  | 0013 | 8306 0000 0007 |  |
| ADD z, k+4 |  | 0019 | 8306 0003 0020 |  |
| ADD y, 20h |  | 001F |  |  |
| P endp |  |  |  |  |
| B ends |  |  |  |  |
| END |  |  |  |  |

Таблицы модуля M2

1. Таблица сегментов.

| имя | адрес в модуле | размер | параметр |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 0000 | 7 | public |
| B | 0010 | F |  |

2. Таблица перемещаемых адресов.

| имя | адрес вхождения |
| --- | --- |
| A | B: 0000 |
| B | A: 0005 |

3. Таблица относительных имён.

| имя | сегмент | адрес вхождения |
| --- | --- | --- |
| y | A | B: 000B |

4. Таблица общих имён.

| имя | значение |
| --- | --- |
| k | 3 |
| P | B:0002 |
| x | A:0000 |